# Российская Федерация

ГЛАВА РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА

(ПОСЁЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА) МАГДАГАЧИ

# АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2016                         №   180

пгт. Магдагачи

Об утверждении положения о

порядке вскрытий твердого

покрытия и проведения земляных

работ на территории пгт. Магдагачи

В целях упорядочивания работ, связанных со вскрытием дорожного покрытия, а также обеспечения устойчивой работы инженерных сетей на территории  пгт. Магдагачи, администрация  пгт. Магдагачи

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить  Положение «О порядке вскрытий твердого  покрытия и проведения земляных работ на территории пгт. Магдагачи» (приложение 1)

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Ю.В.Харчиков

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ВСКРЫТИЙ ТВЕРДОГО

ПОКРЫТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯННЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ ПГТ. МАГДАГАЧИ

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке вскрытий твердого покрытия и проведения земляных работ на территории пгт. Магдагачи (далее – Положение)  устанавливает порядок взаимоотношений  организаций всех форм собственности по благоустройству поселка,  подземных инженерных сетей или организаций, занимающихся их строительством, ремонтом и эксплуатацией, их компетенцию и ответственность в целях сохранения и поддержания элементов внешнего благоустройства  в надлежащем виде.

1.2. Настоящее Положение является обязательным для всех организаций, учреждений и предприятий, независимо от форм собственности, а также физических лиц (далее – организации), являющихся владельцами или осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию инженерных сетей на улицах и дорогах пгт. Магдагачи.

1.3.Строительство, реконструкция и ремонт подземных инженерных сетей  производится только на основании соответствующих проектов, согласованных со всеми заинтересованными организациями и ГИБДД в установленном порядке.

1.4.Производство работ в пгт. Магдагачи связанных с вскрытием твердого покрытия улиц и дорог, а также земляных работ  осуществляется только по специальному разрешению. Разрешения выдаются администрацией пгт. Магдагачи, и согласовываются с подразделениями ГИБДД в установленном порядке.

1.5.Прокладка новых подземных сетей должна производится одновременно с работами по строительству зданий и сооружений и предшествовать работам по благоустройству прилегающих улиц и площадей.

1.6.Реконструкцию и капитальный ремонт существующих сетей целесообразно совмещать с реконструкцией улиц или капитальным ремонтом их дорожных покрытий.

1.7.Прокладку и переустройство подземных инженерных сетей на магистральных улицах, имеющих твердое покрытие, производят по возможности закрытым способом без вскрытия покрытий и повреждения зеленых насаждений. Открытый способ прокладки допускается внутри кварталов, на улицах, не имеющих транспортного значения, на вновь застраиваемых территориях, на неблагоустроенных улицах и площадях. Целесообразность того или иного способа ведения работ должна определяться в каждом конкретном случае при проектировании с учетом местных условий.

1.8.Сроки строительства, реконструкции или ремонта подземных инженерных сетей определяются проектами и контролируются органами, выдавшими разрешения, и ГИБДД в соответствии со своей компетенцией.

1.9.Вскрытие и снятие усовершенствованных покрытий на  улицах и площадях, за исключением аварийных и других непредвиденных работ, допускается лишь по истечении пяти лет после завершения строительства или реконструкции подземных коммуникаций.

1.10.Выдачу разрешений и согласований на производство работ по ремонту и строительству подземных инженерных коммуникаций осуществлять эксплуатационным и подрядным организациям при наличии у них спецтехники для применения и использования ее в соответствии с новыми технологиями, исключающими вскрытие асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров.

2. Порядок оформления разрешений на производство работ,

связанных со вскрытием твердого  покрытия, а также

земляных работ  на территории пгт. Магдагачи (далее – работы со вскрытием)

2.1.В целях исключения возможного вскрытия покрытий вновь  построенных, реконструированных или капитально отремонтированных улиц, дорог и площадей все организации и частные лица, которые в предстоящем году будут осуществлять работы по строительству, реконструкции или ремонту подземных инженерных сетей, обязаны до 1-го ноября предшествующего года подать плановую заявку с приложением чертежей трасс этих сетей в пгт. Магдагачи для согласования.

К заявке должны быть приложены копия справки согласований проектной документации и график производства работ.

Производство внеплановых работ допускается только в виде исключения.

2.2. Выдача разрешения на производство работ со вскрытием установленной формы (приложение 2) производится администрацией         пгт. Магдагачи в течении 3-х дней  по заявке установленного образца (приложение 3) на основании согласованного плана производства работ.

Разрешения регистрируются в специальном журнале, и ведется карточный оперативный учет в течение месяца после завершения работ.

Допускается ведение учета выдачи разрешений и их контроль с использованием компьютеров и специального программного обеспечения.

К заявке на выдачу разрешения прилагаются:

- согласованный план трассы;

- проект производства работ;

- график производства работ, разработанный на основании  расчетов продолжительности проведения всех необходимых видов работ (при необходимости с целью контроля расчеты должны представиться по требованию заинтересованных организаций);

- справка о наличии у организации материалов, механизмов, а также дорожных знаков, ограждений и других средств организации и обеспечения безопасности дорожного движения и (или при необходимости) копия договора с организацией, осуществляющая установку дорожных знаков и восстановление дорожной разметки;

- план вскрытия (восстановления) покрытия (в 3-х экземплярах), выполненный на ксерокопии топографической съемки  плана  местности (на копии чертежей инженерных сетей, откопированных согласно топосъемке не более полугодовой давности) с выделением инженерных сетей, на которых производятся работы, и указанием необходимости восстановления бордюрного камня;

- обязательство о полном сохранении материала от разборки покрытия;

- гарантия (договор) на восстановление дорожного покрытия (приложение 3) с указанием срока (но не более установленных по ГОСТу Р 50597-93).

2.3. Разрешения оформляются не менее чем в 2-х экземплярах на весь участок работ, если имеет протяженность в пределах улицы. При производстве крупных работ с протяженностью более 1 улицы разрешения выдаются на отдельные участки с установлением сроков работ на каждом участке.

2.4. При необходимости разрешение согласовывается с заинтересованными организациями (владельцами соседних инженерных коммуникаций, органами охраны памятников истории и культуры и т.п.).

2.5. В соответствующем порядке с органами ГИБДД согласовываются схемы (проект) организации дорожного движения при производстве работ (не менее 2 экз.) и сроки проведения работ (с приложением заверенной ксерокопии разрешения на производство работ со вскрытием и представлением копии документов на получение разрешения при необходимости).

Схемы (чертежи проекта) выполняются на ксерокопиях топоплана  местности в необходимом масштабе в соответствии с требованиями Инструкции по ограждению мест производства работ в условиях дорожного движения в городах и ГОСТа 23457-86 с указанием необходимых геометрических параметров места производства работ и элементов улицы или дороги с учетом размещения строительной техники и автомобилей, оборудования, складируемых материалов и грунта, сроков производства всех работ, реквизитов организации, выполняющей работы, ответственного лица и исполнителя схемы.

Схемы (проекты) организации движения с расстановкой дорожных знаков и разметки, направляющих устройств и ограждений должны выполняться проектными организациями или частными лицами, имеющими специальную лицензию на выполнение данного вида проектных работ. При несложной схеме организации движения, соответствующей типовым схемам, допускается выполнение этих схем производителем работ.

2.6. По истечении намеченного (свыше 5 дней) в разрешении срока начала производства работ оно теряет силу и не может служить основанием для их производства. Проведение работ по просроченным разрешениям расценивается как самовольное, а разрешение на производство работ в этом случае продлевается только после привлечения виновных к ответственности в установленном порядке.

2.7. При выдаче разрешения обязательно учитывается соблюдение заявлением настоящего Положения, других условий, наличие замечаний контролирующих органов при выполнении работ со вскрытием, выполнявшихся раньше.

2.8. Результаты приемки благоустройства территории после завершения работ заносятся в журнал учета разрешений. Разрешения, акты и другие документы подшиваются в дело и хранятся в течение 2-х календарных лет в организации, выдавшей разрешение на вскрытие.

3.Правила производства работ, связанных со вскрытием

твердого покрытия, а также земляных работ

на территории пгт. Магдагачи (далее – Правила)

3.1. Работы по строительству, переустройству или капитальному ремонту подземных коммуникаций, связанные со вскрытием проезжей части улиц, можно производить только после получения установленного данным Положением разрешения и согласования с органами ГИБДД сроков и схем (проекта) организации движения, а также решения всех вопросов, связанных с организацией и обеспечением безопасности движения автотранспорта и пешеходов, в том числе с организацией, занимающейся установкой и эксплуатацией дорожных знаков.

Запрещается производить плановые и другие непредвиденные работы под видом аварийных.

Разрешение и схемы (проект) организации дорожного движения всегда должны находится на месте работ и предоставляться по первому требованию лиц, имеющих соответствующие полномочия для контроля.

3.2. Производство работ должно производится:

- на магистральных улицах и дорогах с интенсивным движением транспорта и пешеходов в периоды времени с наименьшей интенсивностью движения (в ночное время, выходные дни);

- на бульварах, в скверах, парках, в местах большого скопления транспорта и пешеходов должно проводиться в кратчайшие сроки (или поэтапно) в течение 3-5 дней, включая восстановление покрытия.

Небольшие по объему работы, связанные с использованием проезжей части и тротуаров (подвод коммуникаций к домам, восстановительные работы и т.п., производимые на половине проезжей части улицы), восстановление твердого покрытия также должны производится в часы наименьшей интенсивности движения транспорта и пешеходов (в ночное время и выходные дни).

3.3. Организация, производящая работы, обязана не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место представителей организаций, имеющих на участке работ подземные инженерные сети, установить совместно с ними точное расположение этих сетей и принять необходимые меры к их полной сохранности.

Руководители эксплуатационных организаций обязаны обеспечить своевременную явку своих представителей к месту работы и дать исчерпывающие указания в устной или письменной форме об условиях обеспечения сохранности принадлежащих им коммуникаций.

3.4.Ответственность за сохранность существующих подземных сетей, зеленных насаждений, дорожных знаков и других объектов несет организация, выполняющая работы.

В каждом случае повреждения существующих подземных сетей, зеленых насаждений, и других объектов их владельцами составляется акт с участием представителей  администрации и заинтересованных сторон. В акте указываются характер и причины повреждений, размер ущерба, конкретные виновники, меры и сроки восстановления повреждений.

Акт о повреждении не утрачивает силу при отказе лица, ответственного за производство работ, от подписания акта. Повреждения соседних и пересекающих коммуникаций и других объектов должны быть немедленно восстановлены силами и средствами строительной организации по указанию организации, эксплуатирующей эти коммуникации, или возмещен ущерб в соответствующем размере.

3.5. В случае обнаружения при производстве земляных работ подземных коммуникаций и зеленых насаждений, не зафиксированных в проекте  (на топоплане местности), строительная организация ставит в известность заказчика, который обязан вызвать на место проведения работ представителей проектной организации, заинтересованных организаций для принятия решения по данному вопросу.

3.6. До начала работ должны быть установлены необходимые дорожные знаки, другие технические средства организации движения, направляющие устройства и ограждения по схемам (проекту), согласованными с ГИБДД. В темное время суток место производства работ должно освещено и установлены сигнальные фонари.

3.7. Установка дорожных знаков должна осуществляться по договору с организацией, имеющей  специальную лицензию на выполнение данного вида работ. Установка дорожных знаков на временных стойках (переносных) при производстве работ продолжительностью не более суток без закрытия движения транспортных средств допускается самим производителем работ в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТом 23457-86.

3.8. Установка ограждений, направляющих устройств, сигнальных фонарей и их вид должны соответствовать Инструкции по ограждению мест производства работ в условиях дорожного движения в селе. Дорожные знаки должны отвечать ГОСТу 10807-78. На ограждениях должны быть указаны реквизиты производителя работ (наименование, адрес, телефон, должность, фамилия, и.о. ответственного лица).

3.9. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях земляные работы для прокладки подземных коммуникаций должны производится с соблюдением следующих дополнительных условий:

- работы должны выполняться короткими участками для обеспечения доступа к жилым домам, организациям и другим объектам с целью обеспечения жизнедеятельности граждан и организаций, что должно учитываться в проекте организации работ (проекте производства работ);

- работы на последующих участках разрешается начинать только после  завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы, демонтаж временных дорожных знаков и восстановление постоянных знаков согласно дислокации, уборку территории;

- вскрытие дорожной одежды должно производится на 20 см шире траншеи и иметь ровные края и прямоугольное очертание;

- ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей требований строительных норм, правил и технических условий на устройство подземных коммуникаций;

- стены траншей и котлованов должны крепиться согласно существующим правилам на производство земляных работ;

- материалы от разобранной дорожной одежды и строительные материалы должны складываться в пределах огражденного места или в специально отведенных местах, указанных в разрешении на вскрытие (схеме организации движения), отдельно от вынутого грунта;

- грунт, вынутый из траншей и котлованов, должен увозится с места работы немедленно после выемки из траншей, а в случае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки складироваться согласно схеме производства работ;

- в целях обеспечения безопасности при производстве работ на улицах и дорогах рабочие и инженерно-технические работники должны носить сигнальные жилеты установленного образца (оранжевого цвета, в ночное время со световозвращающими элементами).

3.10. При проведении различных работ, связанных с устройством или ремонтом подземных коммуникаций, запрещается:

- вскрытие покрытий улиц и дорог и другие земляные работы без соответствующего оформления разрешения на производство работ со вскрытием (кроме аварийных случаев, когда оформляется разрешение одновременно с производством аварийно-восстановительных работ);

- всякое изменение существующего положения подземных сооружений, предусмотренное утвержденным проектом, без согласования с заинтересованной организацией и администрацией пгт. Магдагачи, даже если указанные сооружения мешают производству работ;

- смещение каких-либо наземных сооружений и строений, размещенных на трассах существующих подземных сетей, за исключением отдельных случаев;

- засыпка землей или строительными материалами зеленых насаждений, крышек люков колодцев, водосточных решеток, и т.д. С целью исключения засыпки крышек и колодцев, водосточных решеток и лотков должны применяться щиты и короба, обеспечивающие к ним доступ;

- засыпка лотков и водостоков без соответствующего оборудования для пропуска воды;

- вырубка деревьев, кустарников и обнажение корней без разрешения соответствующих органов;

- оставлять без ограждения и соответствующих дорожных знаков открытие траншеи, котлованы, а также строительную технику и материалы на проезжей части;

- преждевременно до окончания работ и восстановления покрытия убирать ограждения, дорожные знаки, пешеходные мостики и т.д. При заделке вскрытия с уплотнением щебнем до глубины не более 4 см до укладки асфальта допускается установка соответствующих дорожных знаков по схемам, согласованным с ГИБДД;

- передвижение в местах ведения работ тракторов и машин на гусеничном ходу, кроме необходимых случаев (кранов, экваторов, бульдозеров). При повреждении покрытия техникой оно также подлежит восстановлению;

- загрязнение прилегающего к зоне работ дорожного покрытия, создающее опасность для движения транспорта и пешеходов.

3.11.Засыпка траншей и котлованов, а также устройство щебеночного основания должны производиться под техническим контролем заказчика и организации, выполняющей восстановление покрытия.

В местах пересечения с существующими подземными коммуникациями засыпку траншеей следует производить в присутствии представителя  организации, эксплуатирующей эти коммуникации.

Организации, производящие работы, обязаны заблаговременно извещать вышеуказанные организации о времени начала засыпки траншей и котлованов.

3.12. Засыпка траншей и котлованов должна производится в летних условиях песчаным грунтом или песком оптимальной влажности; в зимний период – сухим песком слоями толщиной не более 20 см с уплотнением каждого слоя с помощью специальных уплотняющих средств виброударного или ударного действия. Конструкция восстанавливаемого щебеночного основания, его толщина и прочностные характеристики должны соответствовать существующему.

3.13. Работы по засыпке траншей и котлованов на участках, имеющих усовершенствованное покрытие, а также другие инженерные коммуникации, должны завершаться с составлением акта о скрытых работах  с участием организации, производящей засыпку, организации, которая будет осуществлять устройство или восстановление дорожной одежды, заказчика, представителей организации, эксплуатирующей эти коммуникации. В акте указываются характеристики примененного грунта, щебня, порядок засыпки и степени уплотнения материалов, наличие претензии владельцев существующих коммуникаций.

При засыпке траншей без необходимой степени уплотнения или с нарушением других технических норм лицо, осуществляющее технический контроль за качеством засыпки, имеет право приостановить работы, потребовать выполнения засыпки согласно техническим условиям, составить акт и передать его в административную комиссию для привлечения виновных к ответственности.

При некачественной засыпке ликвидация просадки осуществляется за счет организации, производящей вскрытие.

3.14. Уборка лишнего грунта и других материалов, а также очистка места работ должны быть произведены организацией, осуществляющей работы со вскрытием, перед восстановлением покрытия в предусмотренные разрешением сроки окончания всех работ. Дорожные знаки и ограждения мест вскрытия этой организацией могут быть сняты только после полного восстановления дорожных покрытий.

Допускается уборка материалов и строительной техники не позднее 2-х суток после окончания срока  работ, если это не создает помехи восстановлению покрытия и движению транспорта и пешеходов.

3.15.  Восстановление дорожных одежд, зеленых насаждений и наземных сооружений производятся организациями, выдающими гарантии (с которыми заключен договор) на восстановительные работы. Организации, которые выполняют работы по восстановлению дорожных покрытий, обязаны вести непосредственный и технический контроль за качеством засыпки и уплотнения грунта, устройством основания дорожной одежды с составлением акта о скрытых работах в соответствии с п. 13 настоящих Правил и выполнить работы по восстановлению основания и покрытия с показателями прочности и долговечности существующей дорожной конструкции. Ответственность за некачественное восстановление твердого покрытия, с отступлениями от требований нормативов несет организация, выполняющая эти работы.

3.16. В случае установки дорожных знаков специализированной организацией она должна быть заблаговременно извещена о сроке окончания работ и необходимости демонтажа установленных знаков и восстановления постоянной дислокации дорожных знаков и разметки. В этом случае акт приемки  составляется и с участием представителя этой организации.

3.17. Вся ответственность за приведение места производства работ со вскрытием в нормативное состояние (восстановление дорожных одежд, бордюрного камня, дорожных знаков и разметки, зеленых насаждений, уборку мусора, ограждений) и его качество лежит на организации, производившей эти работы.

3.18. Организации, выполнявшие работы, связанные со вскрытием и восстановлением дорожной одежды, в срок окончания работ должны сдать место вскрытия с составлением акта, фото материалом приемки благоустройства территории после производства работ со вскрытием  организации, выдавшей разрешение.

4.Производство аварийных работ на подземных коммуникациях

4.1. При нарушении работы подземных инженерных сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонной связи и др., в результате чего может приостановится нормальное жизнеобеспечение граждан и их функционирование или могут произойти несчастные случаи, руководители организаций, в ведении которых находятся эти коммуникации, или лица, действующие по полномочию руководителей, по получению сигнала об аварии обязаны:

- немедленно выслать для ликвидации аварии аварийную бригаду. Обеспечить в случае необходимости установку дорожных знаков и ограждений во избежание дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев;

- немедленно сообщить об аварии телефонограммой (с указанием места, характера, ориентировочных сроков производства работ, фамилий ответственных лиц) дежурному Магдагачинского района (единой диспетчерской службы), дежурному отделения ГИБДД, всем организациям, имеющим смежные с местом аварии подземные сети, органам Роспотребнадзора.

4.2. При необходимости вскрытие производится немедленно и одновременно, оформляется разрешение на производство работ в установленном порядке в целях осуществления контроля за восстановлением покрытия.

5.Порядок временного закрытия движения на дорогах и улицах

пгт. Магдагачи с целью производства работ

5.1. Временное закрытие движения на улицах и дорогах допускается только на основании распоряжения администрации поселка.

5.2. Подготовка проекта распоряжения осуществляется Администрацией пгт. Магдагачи.

5.3. Проект распоряжения администрации пгт. Магдагачи согласовывается с представлением документов, прилагаемых к заявке на получение разрешения на производство работ  со вскрытием в обязательном порядке с:

- отделением ГИБДД ОВД Магдагачинского района;

- заказчиком;

- подрядчиком;

В необходимых случаях с организациями, имеющими на участке работ инженерные сети.

- Контроль за производством работ, связанных со вскрытием твердого покрытия   и проведения земляных работ ответственность за нарушение установленного порядка производства работ, связанных со вскрытием твердого покрытия и проведения земляных работ в пгт. Магдагачи

6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется:

- администрацией пгт. Магдагачи;

- отделением ГИБДД ОВД Магдагачинского района в порядке, установленном нормативными правовыми документами МВД Российской Федерации.

6.2. Нарушение ответственными и должностными лицами Правил производства работ, связанных со вскрытием твердого покрытия, а также земляных  работ  на территории пгт. Магдагачи, установленных настоящим – Положением, влечет за собой административную, дисциплинарную и другую ответственность  в порядке, установленном действующем законодательством.

Применение указанных мер не освобождает правонарушителя от возмещения причиненного им морального и материального ущерба в соответствии с действующим законодательством РФ.

Приложение 1

к Положению о порядке вскрытий

асфальтобетонного покрытия и проведения

земляных работ на территории поселка

РАЗРЕШЕНИЕ №_____ ОТ «______»_________ 200___ Г.

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СВЯЗАННЫХ СО ВСКРЫТИЕМ ТВЕРДОГО

ПОКРЫТИЯ И ЗЕМЛЯННЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ПГТ.МАГДАГАЧИ

Выдано ______________________________________________________________________

(наименование организации, выдавшей разрешение)

_____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. физического лица)

_____________________________________________________________________________

(получившего разрешение)

Адрес организации __________________________ тел.______________________________

Виды работ, объем ____________________________________________________________

(коммуникация, параметры и т.д.)

_____________________________________________________________________________

Место производства работ ______________________________________________________

(участок от улицы (д.№) до улицы (д.№))

_____________________________________________________________________ сторона (четная/нечетная)

Вскрывается:

Проезжая часть: вид покрытия ________________ Размеры и площадь__________

Тротуар: вид покрытия ______________________ Размеры и площадь __________

Зеленая зона: __________________________________________________________

(наличие дерна, древесно-кустарниковой)

__________________________________________ Размеры и площадь __________

(растительности, количество)

Сроки работ: начало ____________________ 20 ___ г. время __________________

Окончание ___________________________ 20____ г. время ___________________

Сведения о производителе работ (ответственном за производство работ):

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________

Должность __________________________________________________________________

Домашний адрес, телефон _____________________________________________________

Работы производить в соответствии с Правилами производства работ, связанных со вскрытием твердого покрытия на территории пгт. Магдагачи Инструкцией по ограждению мест производства работ в условиях дорожного движения в поселке, с соблюдением требований других нормативных документов.

Дополнительные условия на производство работ: __________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Приложение:

- План вскрытия (восстановления) покрытия, бордюра, пешеходных ограждений с указанием инженерных сетей, на которых производятся работы.

- График производства работ.

- Схемы (проект) организации движения при производстве, согласованные с органами ГИБДД, в количестве _____________ листов.

М.П.

Глава администрации пгт. Магдагачи________________ Ф.И.О.______________(подпись)

Разрешение получил ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность лица, ответственного за производство работ, подпись, Ф.И.О.)

Обратная сторона разрешения

Настоящее разрешение и схемы (проект) организации движения при производстве работ (или их копии, заверенные подписью руководителя предприятия и печатью) должны всегда находиться на месте производства работ и предъявляться по первому требованию лицам, имеющим соответствующие полномочия для контроля (инспекторам ДПС и дорожного надзора ГИБДД, ответственным работникам администрации поселка, владельцев инженерных сетей, расположенных в зоне работ).

Замечания (предписания) инспектирующих лиц:

Приложение 2

к Положению о порядке вскрытий

асфальтобетонного покрытия и проведения

земляных работ на территории поселка

ЗАЯВКА

НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ,

СВЯЗАННЫХ СО ВСКРЫТИЕМ ТВЕРДОГО ПОКРЫТИЯ И ЗЕМЛЯННЫХ РАБОТ  НА ТЕРРИТОРИИ ПГТ. МАГДАГАЧИ

Заявитель ___________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. физического лица)

Адрес ______________________________________________ тел. ____________________________

Место производства работ _____________________________________________________________

(участок от улицы (д.№) до улицы (д.№))

____________________________________________________________________________________

сторона четная/нечетная)

Виды работ, объем ___________________________________________________________________

(коммуникация, параметры и т.д.)

Вскрывается:

Проезжая часть: вид покрытия _______________ Размеры и площадь _________________________

Тротуар: вид покрытия _____________________ Размеры и площадь _________________________

Зеленая зона: ________________________________________________________________________

(наличие дерна, древесно-кустарниковой растительности)

____________________________________________________________________________________

(количество)

Размеры и площадь ___________________________________________________________________

Сроки работ: начало ______________ 20______ г. окончание _____________ 20 ______ г.

Сведения о производителе работ (ответственном за производство работ):

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________

Должность, образование _______________________________________________________________

Домашний адрес, телефон ______________________________________________________________

М.П.

Руководитель _______________________ Ф.И.О. ______________(подпись)

Прораб (нач. участка) ________________ Ф.И.О.  _____________(подпись)

Приложение 3

к Положению о порядке вскрытия

асфальтобетонного покрытия и проведения

земляных работ в поселке

Главе администрации пгт. Магдагачи

_____________________________________

ГАРАНТИЯ

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ  ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  РАБОТ, СВЯЗАННЫХ СО ВСКРЫТИЕМ ТВЕРДОГО ПОКРЫТИЯ И

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

_______________________________________________________ гарантирует

(наименование организации)

восстановление  ___________________________________________________

(тип дорожного покрытия)

по улице на участке ________________________________________________

после проведения __________________________________________________

(вид работ)

__________________________________________________________________

М.П.

Руководитель __________________ Ф.И.О.

(подпись)

«____»___________ 20___ г.